## Slide 1
习题课

## Slide 2
01
第一次作业

## Slide 3
6.2 回答如下问题：
1）对于 8 位二进制原码、反码和补码整数类型，能够表示的最大的正数分别是多少？
请分别以二进制和十进制形式写出结果；
2）对于 8 位二进制原码、反码和补码整数类型，能够表示的最小的负数分别是多少？
请分别以二进制和十进制形式写出结果；
3）对于 n 位二进制原码、反码和补码整数类型，能够表示的最大的正数分别是多少？
4）对于 n 位二进制原码、反码和补码整数类型，能够表示的最小的负数分别是多少？
第一次作业

## Slide 4
6.3 将下列二进制数转化为十进制数，假设此二进制数分别为原码、反码和补码整数。
1）0111
2）1110
3）11111111
4）10000000
第一次作业

## Slide 5
6.4 将下列十进制数转化为 8 位二进制原码、反码和补码整数。
1）-86
2）85
3）-127
4）127
第一次作业

## Slide 6
6.5 如果二进制补码整数最后一位是 0，表明该数是偶数，如果最后两位是 00，则表明该数
的什么特点？
该数是 4 的倍数。
第一次作业

## Slide 7
6.6 做下列二进制加法运算，给出二进制形式的结果：
1）1010+0101 = 1111
第一次作业
1010
+ 0101
= 1111
2）0001+1111 = 0000
0001
+ 1111
= (1)0000
3）1110+0001 = 1111
1110
+ 0001
= 1111
4）0111+0110 = 1101
0111
+ 0110
= 1101

## Slide 8
6.7 对于一个二进制数，如果向右移一位，则意味着进行了什么运算？
n/2
第一次作业

## Slide 9
6.8 做下列二进制补码整数加法运算，给出十进制形式的结果，并判断是否产生溢出。
第一次作业
1）1101+01010101
11111101
+ 01010101
= (1) 01010010
二进制转十进制：
126 + 025 + 124 + 023 +022 + 121 = 2 + 16 + 64 = 82
补码加法的溢出检查
如果两个数符号相同，和的符号不同
一个负数和一个正数的和永远不会出现溢出
不溢出

## Slide 10
6.8 做下列二进制补码整数加法运算，给出十进制形式的结果，并判断是否产生溢出。
第一次作业
2）0111+0101
0111
+ 0101
= 1100
二进制转十进制：取反加一 1100
122 +021 + 020 = - 4
补码加法的溢出检查
如果两个数符号相同，和的符号不同
一个负数和一个正数的和永远不会出现溢出
溢出

## Slide 11
6.8 做下列二进制补码整数加法运算，给出十进制形式的结果，并判断是否产生溢出。
第一次作业
3）11111111+01
11111111
+ 00000001
= (1) 00000000
=0
补码加法的溢出检查
如果两个数符号相同，和的符号不同
一个负数和一个正数的和永远不会出现溢出
不溢出

## Slide 12
6.8 做下列二进制补码整数加法运算，给出十进制形式的结果，并判断是否产生溢出。
第一次作业
4）01+1110
0001
+ 1110
= 1111
= - 1
补码加法的溢出检查
如果两个数符号相同，和的符号不同
一个负数和一个正数的和永远不会出现溢出
不溢出
1001

## Slide 13
6.8 做下列二进制补码整数加法运算，给出十进制形式的结果，并判断是否产生溢出。
第一次作业
5）0111+0001
0111
+ 0001
= 1000
= - 8
补码加法的溢出检查
如果两个数符号相同，和的符号不同
一个负数和一个正数的和永远不会出现溢出
溢出

## Slide 14
6.8 做下列二进制补码整数加法运算，给出十进制形式的结果，并判断是否产生溢出。
第一次作业
6）1000+11
1000
+ 1111
= (1) 0111
= 7
补码加法的溢出检查
如果两个数符号相同，和的符号不同
一个负数和一个正数的和永远不会出现溢出
溢出

## Slide 15
6.8 做下列二进制补码整数加法运算，给出十进制形式的结果，并判断是否产生溢出。
第一次作业
7）1100+00110011
11111100
+ 00110011
= (1) 00101111
= 47
补码加法的溢出检查
如果两个数符号相同，和的符号不同
一个负数和一个正数的和永远不会出现溢出
不溢出

## Slide 16
6.8 做下列二进制补码整数加法运算，给出十进制形式的结果，并判断是否产生溢出。
第一次作业
8）1010+101
1010
+ 1101
= (1) 0111
= 7
补码加法的溢出检查
如果两个数符号相同，和的符号不同
一个负数和一个正数的和永远不会出现溢出
溢出

## Slide 17
6.10 请给出下列十进制数的 IEEE 754 32 位浮点数表示，结果以十六进制表示。
1）32.9375
2）− 32
3）
4）65536
第一次作业

## Slide 18
6.11 请给出下列 IEEE 浮点数的十进制数表示：
1）0 00000001 00000000000000000000000
2）0 00000000 00000000010000000000000
3）1 11111011 00000000000000000000000
4）1 10000001 10101000000000000000000
5）0 01111101 01010100000000000000000
第一次作业

## Slide 19
6.14 如下代码分别输出哪些内容？
1）printf ("%c\n", 13 + 'A');
2）printf ("%x\n", 130);
答案：1) 输出字母N
2) 输出十六进制数：82
第一次作业
13 + 65 = 78
N
0000 ... 0000 1000 0010
82

## Slide 20
6.15 请解释如下代码段的作用。
char nextChar;
int x;
scanf ("%c", &nextChar);
printf ("%d\n", nextChar);
scanf ("%d", &x);
printf ("%c\n", x);
答案： 输入一个字符，输出其 ASCII 的数值；
输入一个整数，输出其作为 ASCII 码代表的字符。
第一次作业

## Slide 21
1、 求满足条件 1+2+3+…+n≤2147483647 的最大整数 n，对于如下程序段，请解释：为什
么会出现无限循环？
int n=1, sum=0;
while (sum <= 2147483647)
{
sum+=n;
n++;
}
printf ("n=%d\n", n-1);
答案：n 的值为 65536 时，计算 sum 溢出，sum 小于 0，则循环条件仍然满足，不会跳
出循环。
第一次作业

## Slide 22
2、 使用“ printf("%.16f\n", 3.14); ” 语 句 ， 输 出 3.14 的 值 ， 为 什 么 输 出 结 果 是
“3.1400000000000001”，即小数末尾为什么会出现一个 1？提示：IEEE 754 64 位浮点
数标准的分数域为 52 位。
答案：在计算机中，3.14 的二进制表示为 0 10000000000 1001 0001 1110 1011 1000
0101 0001 1110 1011 1000 0101 0001 1111，与 float 类型相比，拥有更高的精度，但是仍
然存在误差。计算到小数点后 16 位的结果是 3.1400000000000001。
第一次作业

## Slide 23
02
第二次作业

## Slide 24
7.1 1）请分别画出三个输入的与门和三个输入的或门的晶体管级电路图。
以或门为例：
第二次作业

## Slide 25
7.1 2）对于如下输入，请分别在其与门和或门晶体管级电路图中标出其表现。
I． A=0, B=0, C=0 ； II． A=0, B=0, C=1； III． A=1, B=1, C=1：
以 A=0,B=0,C=0 为例
第二次作业

## Slide 26
7.2 1）给出下图所示的晶体管级电路的真值表。
2）使用与、或、非门，给出该真值表的门级电路图。
第二次作业

## Slide 27
7.3 如下图所示的电路有一个缺陷，请指出该缺陷。
第二次作业
缺陷：若 A=0,B=1 或 A=1,B=0，则同时接到了电源正极和地，出现短路。

## Slide 28
7.4 请画出有 4 个输入的译码器的门极电路图，并注明各输出为 1 的条件。
第二次作业

## Slide 29
7.5 请画出有 8 个输入的多路选择器的门极电路图。
第二次作业

## Slide 30
7.6 使用与、或、非门，给出异或函数的门级电路图。
第二次作业

## Slide 31
7.7 对于如下真值表，请使用 3.4.4 节给出的算法（可编程逻辑阵列），生成其门级逻辑电路。
第二次作业

## Slide 32
7.8 只使用 2 选 1 的多路选择器，就可以实现 4 选 1 的多路选择器，给出其电路图。
第二次作业

## Slide 33
7.9 根据下图所示的逻辑电路图，写出相应的真值表。
第二次作业

## Slide 34
7.10 1）下图中的每个矩形都表示一个全加法器，当 X=0 和 X=1 时，电路的输出分别是什
么？
第二次作业
答：X=0时，S =A +B；X=1时，S =A +C

## Slide 35
7.10 2）在该电路图的基础上，构建一个可以实现加法/减法运算的逻辑电路图。
第二次作业
答：当 X=0 时，计算 A+B；当 X=1 时，计算 A-B

## Slide 36
7.11 一个逻辑结构的速度与从输入到达输出，需传递经过的逻辑门的最长路径有关。假设
与、或、非门都被计为一个门延迟，例如，两个输入的译码器的传递延迟等于 2（参照图 7.10）
，这是因为有些输出需经过两个门的传递。
1）两个输入的多路选择器的传递延迟是多少（参照图 7.11）？
第二次作业
答：3

## Slide 37
7.11 2）1 位的全加法器的传递延迟是多少（参照图 7.13(b)）？
第二次作业
答：3

## Slide 38
7.11 3）4 位的全加法器的传递延迟是多少（参照图 7.13(c)）？
第二次作业
答：4 * 3 = 12

## Slide 39
7.11 4）32 位的全加法器的传递延迟是多少？
第二次作业
4) 答：32 * 3 = 96

## Slide 40
7.12 设计一个 1 位的比较器，该比较器电路有两个 1 位的输入 A 和 B，有 3 个 1 位的输出
G（greater，大于）、E（equal，等于）和 L（less，小于）。当 A > B 时，G 为 1，否则，
G 为 0；当 A = B 时，E 为 1，否则，E 为 0；当 A < B 时，L 为 1，否则，L 为 0。
1）给出此 1 位比较器的真值表。
2）使用与、或、非门实现此比较器电路
第二次作业

## Slide 41
7.13 参照下图，回答问题
1）当 S 和 R 都为 0 时，此逻辑电路的输出是什么？
答：A=0/a=0 时 B=1/b=1, A=1/a=1 时 b=0/B=0，
即 a 的值可以为 0，也可以为 1；
2）如果 S 从 0 转换到 1，输出是什么？
答：a 的值为 0，b 为 1；
3）此逻辑电路是存储元件吗？
答：是
第二次作业

## Slide 42
7.14 某个计算机有 4 个字节的寻址能力，访问其存储器的一个单元需要 64 位，该存储器的
大小是多少（以字节为单位）？此存储器共存储多少位？
答：
存储器大小 = 地址空间 × 寻址能力 = * 4 = (byte)
（可唯一标识的单元总数） （存储在每个单元中的位数)
* 8 = (bit)
第二次作业

## Slide 43
7.15 8 位被称为一个字节（byte），4 位被称为一个单元组（nibble）。一个字节可寻址的存储
器使用 14 位的地址，那么，此存储器共存储了多少单元组？
答： * 8 / 4 = (nibble)
第二次作业

## Slide 44
7.16 对于图 7.18所示的 4×2 位大小的存储器，回答以下问题：
1）如果向单元 3 存储数值，A[1:0]和 WE 必须被设置为什么值？
2）如果将此存储器的单元数目从 4 增长到 10，需要多少条地址线？存储器的寻址能力
是否发生变化？
1) 答：A[1:0]必须被设置为 11，WE 必须被设置为 1。
2) 答：需要 4 条地址线，存储器的寻址能力不变。
第二次作业

## Slide 45
03
第三次作业

## Slide 46
1. 考虑如下C语言程序代码：
int func1(unsigned word)
{
return (int) ((word << 24) >> 24);
}
int func2 (unsigned word)
{
return ((int) word << 24) >> 24;
}
第三次作业
假设在一个32位机器上执行这些函数，该机器使用二进制补码表示带符号整数。
无符号数采用逻辑移位，带符号整数采用算数移位。请填写下表缺失部分并说明函数func1和func2的功能。

## Slide 47
1. 考虑如下C语言程序代码：
int func1(unsigned word)
{
return (int) ((word << 24) >> 24);
}
int func2 (unsigned word)
{
return ((int) word << 24) >> 24;
}
第三次作业
假设在一个32位机器上执行这些函数，该机器使用二进制补码表示带符号整数。
无符号数采用逻辑移位，带符号整数采用算数移位。请填写下表缺失部分并说明函数func1和func2的功能。

## Slide 48
2. 以下是两段C语言代码，函数arith()是直接用C语言写得，而optarith()是对函数arith()以某个确定的M和N编译生成的机器代码反
编译生成的，根据optarith()，可以推断函数arith()中M和N的值各是多少？
#define M
#define N
int arith (int x, int y)
{
int result = 0;
result = x*M + y/N;
return result;
}
int optarith (int x, int y)
{
int t = x;
x << = 4;
x - = t;
if (y < 0) y + = 3;
y >> = 2;
return x + y;
}
第三次作业
x * M + y / N
x = x << 4 = x * 16
x = 16x - x = x * 15
y = y >> 2 = y / 4
M=15
N = 4

## Slide 49
3. 设A4~A1和B4~B1分别是4位加法器的两组输入，C0为低位来的进位。
当加法器分别采用串行进位和先行进位时，写出4个进位C4、C3、C2、C1的逻辑表达式。
第三次作业

## Slide 50
4. 请按照要求计算，并把结果还原成真值。
（1）设=0101、=1101，求，。
第三次作业

## Slide 51
4. 请按照要求计算，并把结果还原成真值。
（2）设=0101、=1101，用原码一位乘法计算。
第三次作业
符号单独运算：直接异或
绝对值相乘：仅需考虑数值部分的计算
原码乘法的运算方法
符号位为1， 因此= 10011001，真值为-25

## Slide 52
4. 请按照要求计算，并把结果还原成真值。
（3）设=0101、=1101，用补码一位布斯乘法计算。
第三次作业
符号位参与运算
= 00 或 11：∑ += 0
= 01：∑ +=
= 10：∑ +=
因此= 11110001，真值为-15
开始
i=0,∑=0,Y-1=0
Y0,Y-1=?
∑+=[X]补
∑+=[X]补
结束
01
10
00或11
Y
N
∑+=0
i==n
∑、[Y]补右移一位
i=i+1