## Slide 1
层次化存储和缓存
毛云龙

## Slide 2
01
层次化存储

## Slide 3
缓存的设计思想在计算机系统中的意义
缓存的工作原理和设计细节
缓存友好的程序设计
层次化存储中的缓存部分*
层次化存储
*内容参考：Introduction to Computer Systems (ICS), CMU

## Slide 4
为什么需要缓存？
回顾：程序的执行
思考：效率的瓶颈
挑战：性价比
办法：层次化存储
计算机系统中的缓存是层次化存储的直接产物，用于缓解计算机运算部件和存储部件之间性能差异造成的效率瓶颈，同时也是性能与成本取舍的结果。
层次化存储中的缓存部分
层次化存储
看一段视频

## Slide 5
缓存在哪里？
层次化存储（Memory Hierachy）
层次化存储
Regs
L1 cache
(SRAM)
Main memory
(DRAM)
Local storage
(Local disks)
更大的存储,
更慢的速度,
更低的成本
（每字节）
Remote secondary storage
(e.g., Web servers)
本地存储保存从远程存储中获取的数据文件
L2 cache
(SRAM)
L1 cache保存从L2级缓存中获取的数据
寄存器保存CPU从L1级缓存中获取的数据
L2 cache保存从L3级缓存中获取的数据
L0:
L1:
L2:
L3:
L4:
L5:
更小的存储，
更快的速度，
更高的成本
（每字节）
L3 cache
(SRAM)
L3 cache保存从主存中获取的数据
L6:
主存保存从本地存储（磁盘）中获取的数据块

## Slide 6
02
缓存的工作原理

## Slide 7
缓存的定义：一种体积小、速度快的静态随机存取存储器，装载主存中被经常访问的数据，可由硬件直接控制，CPU获取数据时会首先查找缓存。
一种经典的缓存结构如下：
缓存（Cache Memory）
缓存的工作原理

## Slide 8
为什么缓存可以有效工作？
缓存的工作原理
缓存的工作原理
程序的局部性原理：程序在执行时呈现出局部性规律，即在一段时间内，整个程序的执行仅限于程序中的某一部分。主要表现为
  时间局部性
  程序近期访问过的存储单元有可能被再次访问
  空间局部性
  程序访问了某个存储单元，则其附近的存储单元也可能将被访问

## Slide 9
缓存的工作原理
缓存的工作原理
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8
9
14
3
缓存
主存
更大、更慢、更廉价的存储单元，
按照块来组织保存的数据
根据数据块的大小装载缓存内容
更小、更快、更昂贵的存储单元，
保存主存中数据块的一个子集
4
4
4

## Slide 10
缓存的工作原理
缓存的工作原理
缓存
主存
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
9
14
3
当第14号数据块被访问
Request: block 14
14
该数据块存在缓存中:
命中（Hit）!

## Slide 11
缓存的工作原理
缓存的工作原理
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8
9
14
3
当数据块12被访问
Request: block 12
该数据块不在缓存中:
缺失（Miss）!
从主存中获取该数据块
Request: block 12
12
12
12
当装载新数据块到缓存时，
需要考虑决定哪一个旧的数据块被替换（替换策略）
缓存
主存

## Slide 12
随机替换
先进先出
最近最少使用
贝莱蒂最优替换算法（近似工作[1]）
……
缓存的替换策略
缓存的工作原理
[1] A. Jain and C. Lin, "Back to the Future: Leveraging Belady's Algorithm for Improved Cache Replacement," 2016 ACM/IEEE 43rd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), 2016, pp. 78-89, doi: 10.1109/ISCA.2016.17.

## Slide 13
03
缓存的设计和实现

## Slide 14
缓存的设计
缓存的设计和实现
E = 2e 个数据行每组
S = 2s 个缓存组
缓存组
数据行
0
1
2
b-1
tag
v
B = 2b 个字节每数据行
数据缓存大小 =
S x E x B bytes
valid bit
S：组的数量
E：每组内数据行的数量
B：每行中的数据块大小
行标签

## Slide 15
缓存的设计
缓存的设计和实现
E = 2e
S = 2s
0
1
2
b-1
tag
v
B = 2b
valid bit
tag
t bits
s bits
b bits
数据的地址:
行标签
组索引
偏移量
缓存的读取
  根据数据的地址找到组索引，确定数据所在缓存组
  检查是否有数据行标签匹配
  检查valid位是否有效
  根据偏移量获取数据
①
②
③

## Slide 16
缓存的设计
缓存的设计和实现
S = 2s
t bits
0…01
100
数据的地址:
行标签
组索引
偏移量
缓存的读取举例：直接映射缓存
  每组内的数据行数E=1，行内的数据块大小B=8字节
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4

## Slide 17
缓存的设计
缓存的设计和实现
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
① 检查标签是否匹配
② 检查valid位
tag
t bits
0…01
100
数据的地址:
行标签
组索引
偏移量
缓存的读取举例：直接映射缓存
  每组内的数据行数E=1，行内的数据块大小B=8字节
③ 根据偏移量获取数据

## Slide 18
缓存的设计
缓存的设计和实现
缺失：如果缓存组内的行标签没能匹配，则发生缓存替换
缓存的读取举例：直接映射缓存
  每组内的数据行数E=1，行内的数据块大小B=8字节
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
① 检查标签是否匹配
② 检查valid位
tag
t bits
0…01
100
数据的地址:
行标签
组索引
偏移量
③ 根据偏移量获取数据（例如，4字节的int）
7
6
5
4

## Slide 19
缓存的设计
缓存的设计和实现
缓存的组索引为什么使用数据地址的中间部分？
S = 2s
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
t bits
0…01
100
查找缓存组
地址中间部分作为组索引：
t bits
1…11
100
数据的地址:
地址高位部分作为组索引：
数据的地址:
查找缓存组

## Slide 20
缓存的设计
缓存的设计和实现
缓存的组索引为什么使用数据地址的中间部分？
  假设64字节的直接映射缓存，分为S=4个缓存组，每组内的数据行数E=1，行内的数据块大小B=16字节，即行标签长度2比特，组索引长度2比特，偏移量2比特。
S = 0
S = 1
S = 2
S = 3
1111xx
1110xx
1101xx
1100xx
1011xx
1010xx
1001xx
1000xx
0111xx
0110xx
0101xx
0100xx
0011xx
0010xx
0001xx
0000xx

## Slide 21
缓存的设计
缓存的设计和实现
1111xx
1110xx
1101xx
1100xx
1011xx
1010xx
1001xx
1000xx
0111xx
0110xx
0101xx
0100xx
0011xx
0010xx
0001xx
0000xx
缓存的组索引为什么使用数据地址的中间部分？
  假设64字节的直接映射缓存，分为S=4个缓存组，每组内的数据行数E=1，行内的数据块大小B=16字节，即行标签长度2比特，组索引长度2比特，偏移量2比特。
S = 0
S = 1
S = 2
S = 3
使用数据地址的中间部分索引时：
  更好地利用了空间局部性

## Slide 22
缓存的设计
缓存的设计和实现
1111xx
1110xx
1101xx
1100xx
1011xx
1010xx
1001xx
1000xx
0111xx
0110xx
0101xx
0100xx
0011xx
0010xx
0001xx
0000xx
缓存的组索引为什么使用数据地址的中间部分？
  假设64字节的直接映射缓存，分为S=4个缓存组，每组内的数据行数E=1，行内的数据块大小B=16字节，即行标签长度2比特，组索引长度2比特，偏移量2比特。
S = 0
S = 1
S = 2
S = 3
使用数据地址的高位部分索引时：
  有较高空间局部性的程序会在执行过程中产生大量缺失

## Slide 23
缓存的设计和实现
缓存的读取举例：直接映射缓存
  当组的数量S=4，每组内的数据行数E=1，行内数据大小B=2字节时的多次读取过程示例
访问的数据地址（假设每次访问一个字节）
0 [00002],
1 [00012],
7 [01112],
8 [10002],
0 [00002]
x
t=1
s=2
b=1
xx
x
0
v
标签
数据块
0
0
0
miss
1
0
M[0-1]
hit
miss
1
0
M[6-7]
miss
1
1
M[8-9]
miss
0
M[0-1]
S = 0
S = 1
S = 2
S = 3
数据的地址:
行标签
组索引
偏移量

## Slide 24
缓存的设计和实现
缓存的读取举例：两路组相联缓存
  每组内的数据行数E=2，行内的数据块大小B=8字节,假设每次访问2个字节
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
E=2
t bits
0…01
100
数据的地址:
行标签
组索引
偏移量

## Slide 25
缓存的设计和实现
t bits
0…01
100
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
同时比较两个标签
tag
数据的地址:
行标签
组索引
偏移量
检查valid位
①
③
根据偏移量获取数据
②
缓存的读取举例：两路组相联缓存
  每组内的数据行数E=2，行内的数据块大小B=8字节,假设每次访问2个字节

## Slide 26
缓存的设计和实现
t bits
0…01
100
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
0
1
2
7
tag
v
3
6
5
4
同时比较两个标签
tag
数据的地址:
行标签
组索引
偏移量
检查valid位
①
③
根据偏移量获取数据
②
缓存的读取举例：两路组相联缓存
  每组内的数据行数E=2，行内的数据块大小B=8字节,假设每次访问2个字节
5
4
缺失： 如果缓存组内的行标签都没能够匹配，则发生缓存替换，换掉其中一行数据

## Slide 27
缓存的设计和实现
缓存的读取举例：两路组相联缓存
  当组的数量S=2，每组内的数据行数E=2，行内数据大小B=2字节时的多次读取过程示例
访问的数据地址（假设每次访问一个字节）
0 [00002],
1 [00012],
7 [01112],
8 [10002],
0 [00002]
0
v
标签
数据块
0
0
0
miss
1
00
M[0-1]
hit
miss
1
01
M[6-7]
miss
1
10
M[8-9]
hit
S = 0
S = 1
xx
t=2
s=1
b=1
x
x
数据的地址:
行标签
组索引
偏移量

## Slide 28
思考：既然两路组相连可以提高性能，那么是否可以让更多的组相连呢？
缓存的组相联设计
缓存的设计和实现
  答案是肯定的，极端情况时缓存可以将所有的组联接起来,称为全相联，即全部数据行保存在一个组中，等同于不存在组的概念，这时直接比较行标签即可，可以最大程度的降低缓存的替换频率。
  思考：天下没有免费的午餐，全相联的设计缺点是什么？
  答案是更高的硬件成本！
  同学们可以自行思考，在确定的地址长度和缓存大小下，如何合理地设计缓存的分组数量，标签长度，及相联路数。

## Slide 29
思考：当缓存命中的数据由CPU写更新时怎么办？存在数据的多份拷贝，L1-L3缓存、主存、磁盘，如何保证数据的一致性？
缓存数据的写更新
缓存的设计和实现
0
1
2
B-1
tag
d
B = 2b bytes
dirty bit
v
valid bit
  思考：当写更新的数据没有命中缓存时怎么办？
  写分配：将需要写更新的数据装入缓存，和读分配过程类似。
  非写分配：直接写更新主存数据，不装入缓存。
  通常写分配与回写搭配使用，非写分配与直写搭配使用（为什么?）
  直写（write through）：立即同时写更新缓存和主存。
  回写（write back）：利用写修改标记位（dirty bit）在缓存中记录更新结果，等到发生缺失时写回主存。

## Slide 30
缓存实例：Intel i7处理器的缓存结构
缓存的设计和实现
Regs
L1
d-cache
L1
i-cache
L2 unified cache
Core 0
Regs
L1
d-cache
L1
i-cache
L2 unified cache
Core 3
…
L3 unified cache
(shared by all cores)
Main memory
L1 i-cache and d-cache:
  32 KB, 8-way,
  Access: 4 cycles
L2 unified cache:
  256 KB, 8-way,
  Access: 10 cycles
L3 unified cache:
  8 MB, 16-way,
  Access: 40-75 cycles
数据块大小： 64 字节

## Slide 31
04
缓存友好的程序设计

## Slide 32
命中率
  主存中数据在缓存中命中的比率 = 命中次数/访问次数
命中时间
  判断命中和从缓存获取数据的时间之和
缺失率
  缓存数据访问缺失的比率 = 1 – 命中率
缺失损失
  由缓存缺失造成的主存数据读取时间
缓存性能主要评估指标：
缓存友好的程序设计

## Slide 33
在只考虑L1级缓存时，命中和缺失造成的数据访问时间差异可能在100倍左右，因为缓存的命中时间约为2-10个时钟周期，而缺失损失约为50-200个时钟周期
99%的命中率会比97%的命中率提升约一倍的性能
  假设缓存命中时间是1个时钟周期，而缺失损失是100个时钟周期，那么数据访问时间的期望
    97%命中率时：1 * 97% + 100 * (1 - 97%) ≈ 4（时钟周期）
    99%命中率时：1 * 99% + 100 * (1 - 99%) ≈ 2（时钟周期）
命中率下降的时候，缺失损失会主导数据访问的时钟周期期望，因此缓存性能评估时更注重缺失率
缓存性能主要评估指标：
缓存友好的程序设计

## Slide 34
关注循环内部的数据访问和计算过程；
尽量顺序访问存储中的各个元素，充分利用空间局部性；
尽可能集中完成一个元素的重复访问，以利用时间局部性。
程序设计时对缓存的考虑：
缓存友好的程序设计
缓存友好的程序设计可以在很大程度上提升运行效率

## Slide 35
缓存友好的程序设计
例如，考虑一种矩阵乘法的C语言实现：
/* ijk */
for (i=0; i<n; i++) {
for (j=0; j<n; j++) {
sum = 0.0;
for (k=0; k<n; k++)
sum += a[i][k] * b[k][j];
c[i][j] = sum;
}
}
两个NxN的矩阵相乘，
朴素方案的复杂度为O(N3)

## Slide 36
缓存友好的程序设计
假设缓存行内的数据块大小为32字节，矩阵内每个元素大小为8个字节，维度N足够大，远远超出缓存的大小；C程序的数组按照行优先存储。
在C代码的循环最内部：
/* ijk */
for (i=0; i<n; i++) {
for (j=0; j<n; j++) {
sum = 0.0;
for (k=0; k<n; k++)
sum += a[i][k] * b[k][j];
c[i][j] = sum;
}
}
A
k
i
B
k
j
C
i
j
=
x

## Slide 37
缓存友好的程序设计
/* ijk */
for (i=0; i<n; i++) {
for (j=0; j<n; j++) {
sum = 0.0;
for (k=0; k<n; k++)
sum += a[i][k] * b[k][j];
c[i][j] = sum;
}
}
A
B
C
(i,*)
(*,j)
(i,j)
最内层循环：
按列访问
按行访问
固定元素
回顾缓存行内的数据块大小为32字节，矩阵内每个元素大小为8个字节，
那么每次一个行可以存放连续的4个元素，因此
上述循环内部的数据访问缺失率为：
  A B C
  0.25 1.0 0.0

## Slide 38
缓存友好的程序设计
/* kij */
for (k=0; k<n; k++) {
for (i=0; i<n; i++) {
r = a[i][k];
for (j=0; j<n; j++)
c[i][j] += r * b[k][j];
}
}
A
B
C
(i,*)
(i,k)
(k,*)
回顾缓存行内的数据块大小为32字节，矩阵内每个元素大小为8个字节，
那么每次一个行可以存放连续的4个元素，因此
上述循环内部的数据访问缺失率为：
  A B C
  0.0 0.25 0.25
最内层循环：
按行访问
按行访问
固定元素

## Slide 39
缓存友好的程序设计
/* jki */
for (j=0; j<n; j++) {
for (k=0; k<n; k++) {
r = b[k][j];
for (i=0; i<n; i++)
c[i][j] += a[i][k] * r;
}
}
A
B
C
(*,j)
(k,j)
(*,k)
回顾缓存行内的数据块大小为32字节，矩阵内每个元素大小为8个字节，
那么每次一个行可以存放连续的4个元素，因此
上述循环内部的数据访问缺失率为：
  A B C
  1.0 0.0 1.0
最内层循环：
按列访问
按列访问
固定元素

## Slide 40
缓存友好的程序设计
方法1：ijk (or jik)
  平均缺失率 = 1.25
方法2：kij (or ikj):
  平均缺失率 = 0.5
方法3：jki (or kji):
  平均缺失率 = 2.0
for (i=0; i<n; i++) {
for (j=0; j<n; j++) {
sum = 0.0;
for (k=0; k<n; k++)
sum += a[i][k] * b[k][j];
c[i][j] = sum;
}
}
for (k=0; k<n; k++) {
for (i=0; i<n; i++) {
r = a[i][k];
for (j=0; j<n; j++)
c[i][j] += r * b[k][j];
}
}
for (j=0; j<n; j++) {
for (k=0; k<n; k++) {
r = b[k][j];
for (i=0; i<n; i++)
c[i][j] += a[i][k] * r;
}
}

## Slide 41
缓存友好的程序设计
Intel i7处理器测试结果
Chart: 矩阵维度N
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700
jki | 4.8 | 4.68 | 4.65 | 4.8 | 6.84 | 15.03 | 22.78 | 29.39 | 40.39 | 57.06 | 60.54 | 63.33 | 65.61 | 67.49
kji | 4.83 | 4.72 | 4.64 | 4.69 | 6.83 | 15.1 | 22.68 | 29.18 | 40.26 | 57.02 | 60.53 | 63.34 | 65.62 | 67.53
ijk | 3.75 | 4.08 | 4.33 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.47 | 7.73 | 18.77 | 20.36 | 21.67 | 22.76 | 23.71
jik | 3.93 | 4.14 | 4.36 | 4.47 | 4.52 | 4.56 | 4.57 | 4.6 | 7.96 | 19.05 | 20.59 | 21.86 | 22.92 | 23.82
kij | 1.86 | 1.78 | 2.14 | 2.3 | 2.23 | 2.18 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.16 | 2.22
ikj | 1.78 | 1.8 | 2.12 | 2.03 | 1.96 | 1.92 | 1.89 | 1.86 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 1.9 | 1.91 | 1.95
ijk / jik (1.25)
jki / kji (2.0)
kij / ikj (0.5)
最内层每次循环的时钟周期数