## Slide 1
CPU：中央处理器
毛云龙

## Slide 2
01
中央处理器概述

## Slide 3
主要部分：控制部件、运算部件、存储部件、输入、输出
中央处理器：控制部件、运算部件
CPU需要与计算系统中的其他部件交互
输入、输出、存储等等
CPU：读取并执行指令的部件
主要由两部分组成：控制信号、数据通路
现代电子计算机——冯诺依曼模型
中央处理器概述

## Slide 4
由控制器生成，负责
  程序控制: 程序中指令执行顺序控制
  操作控制: 将机器指令翻译成执行部件所需操作控制信号
  时序控制: 控制操作信号的产生时间、持续时间
  异常控制: 异常处理，外设交互
控制器将机器指令译码并生成指令的执行部件所需的控制信号，控制信号按序送至各执行部件控点，引起逻辑门开闭，建立正确的数据通路，从而完成指令功能
控制信号可以由软件或硬件实现（微程序控制器、硬布线控制器）
控制信号
中央处理器概述

## Slide 5
指令执行部件间传送信息的路径
通路的建立由控制信号控制，受时钟驱动
不同指令或是同一指令在执行的不同阶段所激活的数据通路不同
包含运算部件和存储部件
数据通路的复杂度会影响指令执行的流程和执行效率
数据通路
中央处理器概述

## Slide 6
PC (Program Counter) ---- 程序计数器
  X86：EIP；
  MIPS：PC
IR (Instruction Register) ---- 指令寄存器 [可选]
AR (Address Register) ---- 地址寄存器 MAR [可选]
DR (Data Register) ---- 数据缓冲寄存器 MDR [可选]
AC (Accumulate Count) ---- 累加寄存器 [可选]
PSW (Program Status Word) ---- 程序状态字 [可选]
  X86： EFLAGS；
  MIPS：无
CPU中主要寄存器类型
中央处理器概述

## Slide 7
数据通路的寄存器传输表示（RTL， Register Transfer Level ）
中央处理器概述
组合逻辑
Func
A
EN
B
EN
CLK
RegAout
RegBin
RegAin
RegBout
Funct (A) B
MEM
CLK
ARout
DRin
DR
AR
访存通路
总线
CLK
Aout
Bin
B
A
总线传输
组合逻辑
Funct
A
EN
B
EN
CLK
RegBin
RegAout
CLK
Cin
A
B
C
ALU
运算通路
Aout
Bout

## Slide 8
简易CPU的数据通路和控制器
中央处理器概述

## Slide 9
数据通路与时钟周期
中央处理器概述
Data
不关心
新值
时钟触发前输入须稳定一段 建立时间（Setup Time）
时钟触发后输入须稳定一段 保持时间（Hold Time）
时钟触发到输出稳定的时间 触发器延迟 Clk_to_Q
D
Data
Q
Clk
Q
旧值
不关心
Clk_to_Q
Setup
Hold
Clk

## Slide 10
数据通路与时钟周期
中央处理器概述
组合逻辑
  最小时钟周期 > Clk_to_Q + 关键路径时延 + Setup Time
CLK
寄存器
寄存器
…
…
…
…
Clk-to-Q
D
Setup
Hold
数据通路最小时钟周期
关键路径延迟
CLk
①
Setup
A
B
②

## Slide 11
数据通路与时钟周期
中央处理器概述
  最小时钟周期 > Clk_to_Q + 关键路径时延 + Setup Time
CLK
寄存器
寄存器
组合逻辑
D
Clk
Setup
Hold
Setup
Hold
…
…
…
…
关键路径延迟
Clk-to-Q
A
B
①
①
  Clk_to_Q + 关键路径时延 > Hold_Time

## Slide 12
单总线CPU示例
中央处理器概述
主要部件都连接在总线上
各部件间通过总线进行传输
时序部件
PC
PCin
PCout
+1
ALU
X
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
R0in
R2
R1
R0
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
总线
：数据流
：控制流
操作控制信号
…
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…R1in | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
+1、ADD、SUB | 运算控制信号
Write、Read | 内存读写控制信号（时钟驱动）
X
R0
Xin
R0out
ID
操作控制器
IRin
IR
IRout

## Slide 13
多总线CPU示例
中央处理器概述
操作
控制器
（OC）
时
序
产
生
器
(TG)
操作控制信号
ID
RD
WR
主存
IRAout
IRin
IR
CLK
ARin
AR
CLK
CLK
DRin
DREin
DRout
DR
PCOut
PCin
PC
CLK
ALUout
LA
ALU_OP
LDLA
ALU
CLK
bus1bus2
bus2
bus2bus1
BUS
寄存器堆
ReadReg#
W#
Din
WriteReg#
WE
WriteEnable
Dout
CLK
bus1
bus1BUS
BUSbus1

## Slide 14
单周期MIPS CPU示例（R型指令）
中央处理器概述
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALU
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
PC+4
rs
rt
rd
RD
A
指令
存储器
0
1
+
0
1
+
控
制
器
Func
Op
①
①
ALU
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
控
制
器
Func
Op
OP
RS
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
R 型指令

## Slide 15
02
MIPS32单周期CPU

## Slide 16
取指令、执行指令反复循环
指令功能、寻址方式不同，数据通路不同，执行时间不同，如何安排时序？
  访存指令、寄存器运算指令、加法指令
指令执行的一般流程
MISP32单周期CPU
取指令
PC++
指令译码
数据操作
指令执行
操作数
地址计算
取操作数
操作数
地址计算
存操作数
无中断异常
中断响应
周期
有异常、中断请求

## Slide 17
时钟周期：节拍脉冲 / 震荡周期，完成一次简单的操作
机器周期：CPU周期，可以完成一次较为复杂的操作
指令周期：从主存取一条指令并执行指令的时间
指令执行的一般流程
MISP32单周期CPU
节拍脉冲
机器周期（取指令）
机器周期（译码）
机器周期（执行）
机器周期（写回）
指令周期
T1
T2
T3
T4

## Slide 18
不同指令功能不同，复杂度不同，如何在同一个CPU内进行时间控制？
定长指令周期： 同步控制
  机器周期数固定，节拍数固定，按机器周期同步，MIPS单周期CPU
变长指令周期： 异步控制
  机器周期数可变，节拍数可变，按时钟周期同步，MIPS多周期CPU
  定长指令周期是一种特例
指令周期的设计
MISP32单周期CPU

## Slide 19
lw rt, imm(rs)
sw rt, imm(rs)
beq rs, rt, imm
add rd, rs, rt
addi rt, rs, imm
单总线MIPS CPU指令周期
MISP32单周期CPU

## Slide 20
单总线MIPS CPU指令周期
MISP32单周期CPU
# | 指令 | 指令功能 (RTL描述)
1 | lw rt,imm(rs) | R[rt] ← M[R[rs]+SignExt(imm)]
2 | sw rt,imm(rs) | M[R[rs]+SignExt(imm)] ← R[rt]
3 | beq rs,rt,imm | if(R[rs]==R[rt]) PC ← PC+4+SignExt(imm)<< 2
4 | addi rt,rs,imm | R[rt] ← R[rs]+SignExt(imm)
5 | add rd,rs,rt | R[rd] ← R[rs]+R[rt]

## Slide 21
取指令阶段
MISP32单周期CPU
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
T3 | ZPC, M[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
T3 | ZPC, M[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | DRIR | DRout, IRin
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
M[PC++]  IR
PC
PCout
ARin
Xin
AR
X
+4
ALU
A
B
PCin
MEM
DR
Read
DREin
Zout
Z
PC
IR
IRin
DRout

## Slide 22
LW指令， lw rt, imm(rs)
MISP32单周期CPU
M[R[rs] + imm]  R[rt]
OP=35
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out,ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | M[AR]DR | DREin, Read
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+immZ | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | M[AR]DR | DREin, Read
T9 | DRR[rt] | DRout, Rin
R#
W#
Regs
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
Rout
R#
W#
Regs
rs
ADD
X
IR
IR(I)out
0
1
Xin
ALU
A
B
Zout
Z
ARin
AR
Read
DR
DREin
DRout
0
1
Rin
MEM
R#
W#
Regs

## Slide 23
SW指令， sw rt,imm(rs)
MISP32单周期CPU
R[rt]  M[R[rs] + imm]
OP=43
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out, ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out, ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | IR[I]+XZ | IR(I)out, ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | R[rt]DR | Rout, Rs/Rt, DRin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+immZ | IR(I)out, ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | R[rt]DR | Rout, Rs/Rt, DRin
T9 | DRM[AR] | DREout, Write
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
Rout
R#
W#
Regs
rs
ADD
IR
IR(I)out
Xin
ALU
A
B
Zout
Z
ARin
AR
0
1
MEM
R#
W#
Regs
0
1
DRin
DR
Write
DREout
X
0
1
Rs/Rt

## Slide 24
BEQ指令， beq rs, rt, imm
MISP32单周期CPU
if (R[rs] = R[rt])
PC + 4 + imm<< 2  PC
OP=4
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
T7 | PC X | PCout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
T7 | PC X | PCout, Xin
T8 | IR(A)+XZ | IR(A)out, ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
T7 | PC X | PCout, Xin
T8 | IR(A)+XZ | IR(A)out, ADD
T9 | If (PSW.equal) ZPC | Zout，PCin=PSW.equal
内总线
时序部件
PC
PCin
PCout
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
Rout
Xin
0
1
X
R#
W#
Regs
Rs/Rt
Rout
0
1
R#
W#
Regs
0
1
SUB
ALU
A
B
PSWin
PSW
PC
PCout
Xin
X
IR
ADD
ALU
A
B
Z
IR(A)out
PCin
Zout
PC

## Slide 25
ADD指令，add rd, rs, rt
MISP32单周期CPU
R[rs] + R[rt]  R[rd]
000000
rs
rt
shamt
rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+R[rt]Z | Rs/Rt, Rout, ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+R[rt]Z | Rs/Rt, Rout, ADD
T7 | ZR[rd] | Zout, Rin, RegDst
内总线
时序部件
PC
PCin
PCout
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
A
B
X
Z
Rout
Xin
0
1
X
R#
W#
Regs
Rs/Rt
Rout
0
1
R#
W#
Regs
0
1
ALU
A
B
ADD
Z
0
1
Zout
Rin
R#
W#
Regs
RegDst

## Slide 26
ADDI指令，addi rt, rs, imm
MISP32单周期CPU
R[rs] + imm  R[rt]
OP=8
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
内总线
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout , Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout , Xin
T6 | X+immZ | IR(I)out , ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout , Xin
T6 | X+immZ | IR(I)out , ADD
T7 | ZR[rt] | Zout , Rin
时序部件
PC
PCin
PCout
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
A
B
X
Z
Rout
Xin
0
1
X
R#
W#
Regs
ADD
ALU
A
B
Z
IR
IR(I)out
0
1
Zout
Rin
R#
W#
Regs

## Slide 27
指令周期
MISP32单周期CPU

## Slide 28
如果是单周期CPU，指令周期的长度应由所有指令中最长的数据通路决定
数据通路是数据传送的路径，通路建立依赖于控制信号序列
不同指令功能，不同寻址方式，不同主机结构 -> 数据通路不同
  执行周期不同，定长/变长指令周期
取指执行的过程就是不断建立数据通路的过程
指令周期的设计
MISP32单周期CPU

## Slide 29
定长指令周期：单周期实现
  所有指令均在一个时钟周期内完成， CPI=1
  性能取决于最慢的指令，时钟周期过长
变长指令周期：多周期实现
  缩短时钟周期，复用器件或数据通路
  可支持流水操作，提升性能
指令周期的设计
MISP32单周期CPU

## Slide 30
MIPS32指令：
  R型
  I型
  J型
指令周期的设计
MISP32单周期CPU
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
R-Type指令
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
I-Type指令
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
J-Type指令

## Slide 31
单周期不能设置AR,DR,IR寄存器
程序和数据分开存放
  指令存储器 数据存储器
  指令cache 数据cache
运算器和PC adder分离
取指令的数据通路设计
MISP32单周期CPU
PC
CLK
RD
A
指令
存储器
指令字
4
+
PC+4
Addr
RD
A
指令
存储器
+
RD
A
指令
存储器
Mem[PC++]  IR

## Slide 32
R型指令的数据通路设计
MISP32单周期CPU
add $s0, $s1, $s2
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
20:16
25:21
15:11
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
R2
ALU
CLK
RegWrite
AluOP
CLK
指令字
20:16
25:21
15:11
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
R2
rs
rt
rd
R[rs]
R[rt]
RD
A
指令
存储器
IM
ALU
000000
rs
rt
shamt
rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits

## Slide 33
I型指令的数据通路设计
MISP32单周期CPU
lw $s0, 32($s1)
OP
rs
rt
16位立即数
6bits
5bits
5bits
16bits
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
20:16
25:21
15:0
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
R2
ALU
WE
RD
A
数据
存储器
WD
CLK
CLK
RegWrite
AluOP
CLK
PC
20:16
25:21
15:0
SignImm
WE
RD
A
数据
存储器
DM
WD
CLK
rs
rt
R[rs]
地址
RD
A
指令
存储器
IM
Sign Extend
指令字
立即数
ALU
寄存器组
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
CLK

## Slide 34
支持上述指令的完整数据通路
MISP32单周期CPU

## Slide 35
支持上述指令的控制器
MISP32单周期CPU
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
5:0
31:26
Func
OP
控
制
器
控制器：纯组合逻辑电路
输入信号
  指令字OPcode，Func字段（12位）
输出信号
  多路选择器选择信号
  内存访问控制信号
  寄存器写使能信号
  运算器控制信号，指令译码信号

## Slide 36
MIPS32单周期CPU = 控制器 + 数据通路
MISP32单周期CPU

## Slide 37
MIPS32单周期CPU：R型
MISP32单周期CPU
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
PC+4
rs
rt
RD
A
指令
存储器
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
+
0
1
控
制
器
Func
Op
控
制
器
Func
Op
①
①
ALU
ALU
0
1
0
1
0
1
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK

## Slide 38
MIPS32单周期CPU：BEQ
MISP32单周期CPU
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemWrite
AluOP
ALUSrc
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
Branch
PC+4
rs
rt
RD
A
指令
存储器
0
1
控
制
器
Func
Op
控
制
器
Func
Op
①
ALU
ALU
0
1
0
1
0
1
Sign Extend
+
<<2
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK

## Slide 39
MIPS32单周期CPU：I型LW
MISP32单周期CPU
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
WE
RD
A
数据
存储器
WD
CLK
PC+4
rs
rt
RD
A
指令
存储器
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
+
0
1
控
制
器
Func
Op
控
制
器
Func
Op
①
ALU
ALU
0
1
0
1
0
1
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
Sign Extend
①

## Slide 40
MIPS32单周期CPU：I型SW
MISP32单周期CPU
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
WE
RD
A
数据
存储器
WD
CLK
PC+4
rs
rt
RD
A
指令
存储器
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
+
0
1
控
制
器
Func
Op
控
制
器
Func
Op
①
①
ALU
ALU
0
1
0
1
0
1
0
1
Sign Extend

## Slide 41
03
RISC-V单周期CPU

## Slide 42
一种简单的基本设计方案来自于戴维·A. 帕特森（David A. Patterson）和约翰·L. 亨尼斯（John L. Hennessy）共同撰写的《计算机组成与设计：硬件/软件接口 RISC-V版》和《计算机体系结构：量化研究方法 第6版》，帕特森也是RISC-I项目的领导者
和MIPS类似，根据RISC-V指令集结构，可以设计出对应的微处理器
RISC-V单周期CPU

## Slide 43
实现同样R型指令、LW、SW、BEQ的RV32I单周期CPU
RISC-V单周期CPU

## Slide 44
RISC-V单周期CPU
每条指令需要其中的4到5个阶段
取指令（Instruction Fetch，IF）
译码/取寄存器（Instruction Decode/register fetch，ID）
执行/计算地址 (Execution/address calculation，EX)
访问内存/完成分支（Memory access/branch completion，MEM）
写回（Write-back，WB）
RV32I指令执行的阶段

## Slide 45
RISC-V单周期CPU
从主存中获得下一条指令
程序计数器（PC）包含下一条指令的地址
指令寄存器IR（Instruction Register）
下一指令程序计数器NPC（Next PC）
任务：
  IR ⟵ Mem[PC]；
  NPC ⟵ PC+4；
RV32I的取指令阶段（IF）
取指令

## Slide 46
RISC-V单周期CPU
译码
  控制器：识别指令的操作码IR[6:0]
取寄存器
  A ⟵ Regs[rs1];
  B ⟵ Regs[rs2];
  Imm ⟵ Sign_Ext(imm[11:0]);
RV32I的指令译码阶段（ID）

## Slide 47
RISC-V单周期CPU
根据译码产生的控制信号（空心箭头）
R-类型指令：
  ALUOut ⟵ A func B；
  lw/sw指令：
  ALUOut ⟵ A + Imm；
  beq指令：
  Cond ⟵ (A == B)；
  PCOffest ⟵ PC + (Imm << 1)；
RV32I的指令执行阶段（EX）

## Slide 48
RISC-V单周期CPU
对主存进行访问
以及改写PC的值
RV32I的访问主存阶段（MEM）

## Slide 49
RISC-V单周期CPU
lw指令
  MDR ⟵ Mem[ALUOut]；PC ⟵ NPC；
sw指令
  Mem[ALUOut] ⟵ B；PC ⟵ NPC；
R-类型指令
  PC ⟵ NPC；
beq指令
  if (Cond && Branch) PC ⟵ PCOffset；
  else PC ⟵ NPC；
RV32I的写回阶段（WB）

## Slide 50
RISC-V单周期CPU
结果写到目标寄存器中
LW指令：
  Regs[rd] ⟵ MDR ；
R-类型：
  Regs[rd] ⟵ ALUOut；
RV32I的写回阶段（WB）

## Slide 51
不是所有的指令都要包括五个阶段
但是所有指令均需要取指令阶段和译码/取寄存器阶段
根据情况进行后续执行过程
整数运算指令和数据传送指令
  PC+4
  下一条指令
跳转指令
  如果PC中的值被改写为“PC-相对”，改变指令执行顺序
……
RV32I单周期CPU的数据通路
RISC-V单周期CPU

## Slide 52
使用有限状态机描述
输入
  CLK时钟，触发状态转换
  指令寄存器IR[6:0]
RV32I单周期CPU的控制器
RISC-V单周期CPU
输出，空心箭头
  IRWrite（1位）信号
  当前时钟周期内，IR是否要加载新的指令
  Branch（1位）信号
  当前执行的指令是否是分支指令
  ALUOp（2位）信号
  当前执行的指令在ALU中要执行的是何种运算

## Slide 53
RV32I单周期CPU的控制器
RISC-V单周期CPU

## Slide 54
RV32I单周期CPU的控制器
RISC-V单周期CPU
取指令
S0
  IR ⟵ Mem[PC]；
  NPC ⟵ PC+4；
主要控制信号
  IRWrite=1
  PCWrite=0

## Slide 55
RV32I单周期CPU的控制器
RISC-V单周期CPU
S1
  A ⟵ Regs[rs1];
  B ⟵ Regs[rs2];
  Imm ⟵ SEXT(imm[11:0]);
主要控制信号
  RegWrite=0
  IRWrite=0
  PCWrite=0

## Slide 56
RV32I单周期CPU的控制器
RISC-V单周期CPU
S2
LW/SW
  ALUOut ⟵ A + Imm；
主要控制信号
  ALUSrc=1
  ALUOp=00
  RegWrite=0
  IRWrite=0
  PCWrite=0

## Slide 57
RV32I单周期CPU的控制器
RISC-V单周期CPU
S3
LW指令
  MDR ⟵ Mem[ALUOut]；
  PC ⟵ NPC；
主要控制信号
  MemRead=1
  Branch=0
  PCWrite=1
  ALUSrc=1
  ALUOp=00
  RegWrite=0
  IRWrite=0

## Slide 58
RV32I单周期CPU的控制器
RISC-V单周期CPU
S5
LW
  Regs[rd] ⟵ MDR ；
控制信号
  RegWrite=1
  MemToReg=1
  MemRead=0
  Branch=0
  PCWrite=0
  ALUSrc=1
  ALUOp=00
  IRWrite=0

## Slide 59
04
CPU的性能指标

## Slide 60
CPU的性能指标
单周期处理器的CPI为多少？
  CPI=1
  CPI越小，则性能越好
单周期处理器的性能？
  计算机的性能除CPI外，还取决于时钟周期的宽度
  单周期处理器的时钟宽度为最复杂指令的执行时间
  很多指令可以在更短的时间内完成
现代电子计算机采用多周期方式
CPU性能评价（CPI， Cycles Per Instruction ）

## Slide 61
CPU的性能指标
计算机有两种不同的性能
Time to do the task
  响应时间（response time）
  执行时间（execution time）
  等待时间或时延（latency）
Tasks per day, hour, sec, ns. ..
  吞吐率（throughput）
  带宽（bandwidth）
CPU性能评价
不同应用场合用户关心的性能不同：
  -要求吞吐率高的场合，例如：
  多媒体应用（音/视频播放要流畅）
  -要求响应时间短的场合：例如：
  事务处理系统（存/取款速度要快）

## Slide 62
CPU的性能指标
基本的性能评价标准：CPU的执行时间
  程序由指令构成，CPU的执行时间就是执行程序中每条指令的时间，简称CPU时间
CPU性能评价
“ 机器X的速度（性能）是Y的n倍” 的含义：
ExTime(Y) Performance(X)
= = n
ExTime(X) Performance(Y)
相对性能用执行时间的倒数来表示！

## Slide 63
CPU的性能指标
CPU执行时间的计算（CPI）
CPU性能评价
CPU执行时间 = CPU时钟周期数 / 程序 × 时钟周期
= CPU时钟周期数 / 程序 ÷ 时钟频率
= 指令条数 / 程序 × CPI × 时钟周期
CPU时钟周期数 / 程序 = 指令条数 / 程序 × CPI
CPI = CPU时钟周期数 / 程序 ÷指令条数 / 程序
CPI 用来衡量以下各方面的综合结果
  Instruction Set Architecture（ISA）
  Implementation of that architecture
  （Organization & Technology）
  Program（Compiler、Algorithm）

## Slide 64
CPU的性能指标
CPU执行时间的计算（CPI）
对于某一条特定的指令而言，其CPI是一个确定的值
对于某一个程序或一台机器而言，其CPI是一个平均值，表示该程序或该机器指令集中每条指令执行时平均需要多少时钟周期
CPU性能评价

## Slide 65
CPU的性能指标
CPU执行时间的计算（CPI）
CPU性能评价
假定CPIi、Fi是各指令CPI和在程序中的出现频率，则程序综合CPI为:
CPI =
where
=
x
∑
n
i
i
i
F
CPI
1
Count
n
Instructio
C
F
i
i
_
=
CPU时间= 时钟周期 x
假定CPIi 和 Ci分别为第i类指令的CPI和指令条数，则程序的总时钟数为：
=
x
∑
n
i
i
i
C
CPI
1
=
x
∑
n
i
i
i
C
CPI
1
总时钟数 =
所以，
CPI = (CPU 时间×时钟频率) / 指令条数 = 总时钟周期数 / 指令条数
已知CPU时间、时钟频率、总时钟数、指令条数，则程序综合CPI为:
单靠CPI不能反映CPU的整体性能，例如，单周期处理器CPI=1，但性能差

## Slide 66
CPU的性能指标
程序P在机器A上运行需10s，机器A的时钟频率为400MHz。现在要设计一台机器B，希望该程序在B上运行只需6s。已知机器B时钟频率的提高导致了其CPI的增加，使得程序P在机器B上时钟周期数是在机器A上的1.2倍。机器B的时钟频率达到A的多少倍才能使程序P在B上执行速度是A上的10/6=1.67倍？
CPU性能评价
CPU时间A = 时钟周期数A / 时钟频率A
时钟周期数A = 10 sec x 400MHz = 4000M
时钟频率B = 时钟周期数B / CPU时间B
= 1.2 x 4000M / 6 sec = 800 MHz
机器B的频率是A的两倍，但机器B的速度并不是A的两倍！