## Slide 1
机器语言和汇编语言
毛云龙

## Slide 2
01
机器语言

## Slide 3
指令集体系（ISA）是计算机硬件和软件之间的接口
处理器设计的依据
编写程序时所要注意的全部信息
ISA：软硬件之间的接口
机器语言

## Slide 4
与执行程序的计算机指令集紧密相关
每种指令集都有自己的低级语言
机器语言：依据指令集使用二进制编码，直接在计算机上执行，不需要经过语言处理
汇编语言：依据指令集的汇编语言格式编写，需经过语言处理，翻译为机器语言才能在计算机上执行
低级语言
机器语言

## Slide 5
定义了RISC-V的指令集合
可以在RISC-V机器上编写程序
  机器语言
  汇编语言
也可以将高级语言程序翻译到RISC-V机器上执行
RISC-V指令集体系
机器语言

## Slide 6
三种基本结构
  顺序
  选择
  循环
结构化程序设计
机器语言

## Slide 7
顺序结构
结构化程序设计
机器语言

## Slide 8
选择结构
一组指令序列生成选择执行的条件
地址B2“条件分支指令”进行条件测试
  条件为真（子任务1）
  PC <- C2+4（跳转）
  条件分支的偏移量
    =（子任务2指令数+2） x 4
  条件为假（子任务2）
  PC <- B2+4（顺序执行）
  终止于C2的无条件跳转指令
  PC <- D2+4（跳转）
  无条件跳转的偏移量
    =（子任务1指令数+1） x 4
结构化程序设计
机器语言
？
？
？

## Slide 9
循环结构
一组指令序列生成循环条件
地址B3“条件分支指令”进行条件测试
  条件为假（不循环）
  PC <- D3+4（跳转）
  条件分支的偏移量：
    =（子任务指令数+2）x 4
  条件为真（子任务）
  PC <- B3+4（顺序执行）
  终止于D3的无条件跳转指令
  PC <- A（跳转）
  无条件跳转的立即数 / 偏移量
    =-（子任务指令数+循环条件指令数+1）x 4
结构化程序设计
机器语言
？
？
？

## Slide 10
程序目标：检查从主存地址 x1000 0000 开始存储的10个整数
如果有5，x9寄存器的值设置为1
如果没有5，x9寄存器的值设置为0
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 11
程序拆解
循环结构：遍历主存中10个地址存储的整数
选择结构：判断是否存在整数5
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 12
寄存器初始化：
  x9 保存结果
  x5 保存当前需要读取的主存地址
  x6 保存整数5，用于后续比较
  x7 保存从主存中读取的数据
  x8 保存变量用于循环条件，初始为10
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 13
循环结构：遍历主存中10个地址存储的整数
  循环条件
    x8 == 0
  如果条件为假
  进入循环，执行子任务1（顺序执行）
  如果条件为真
  不进入循环，执行子任务2后面的指令（跳转）
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 14
循环结构：遍历主存中10个地址存储的整数
  循环条件
    x8 == 0
  没有生成条件指令
  条件分支指令
  BEQ x8, x0, offset=D3+4
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 15
选择结构：当前读取的主存数据是否等于5
  判断条件
    x7 == 5
  如果条件为真
  x9 <- 1（顺序执行）
  如果条件为假
  进入子任务2的指令（跳转）
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 16
选择结构：当前读取的主存数据是否等于5
  判断条件
    x7 == 5
  没有生成条件指令如果条件为真
  条件分支指令
  BNE x7, x6, offset=C2+4
  子任务2
    x5 保存下一个需要读取的数据地址
    x7 保存下一个需要比较的数据
    x8 保存自减1之后的值
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 17
程序拆解
循环结构：遍历主存中10个地址存储的整数
选择结构：判断是否存在整数5
put it all together …
机器语言程序：示例1
机器语言

## Slide 18
机器语言
地址 | 31 25 |  | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0 | 操作
x1000 0024 | …… |  |  |  |  |  |  | ......
...... | …… |  |  |  |  |  |  | ......
x1000 0000 | …… |  |  |  |  |  |  | ......
...... | …… |  |  |  |  |  |  | ......
x0040 0034 | …… |  |  |  |  |  |  | ......
x0040 0030 | 1 1111110010 1 11111111 |  |  |  |  | 00000 | 1101111 | jal x0,-28
x0040 002C | 1111 1111 1111 |  |  | 01000 | 000 | 01000 | 0010011 | addi x8,x8,-1
x0040 0028 | 0000 0000 0000 |  |  | 00101 | 010 | 00111 | 0000011 | lw x7,0(x5)
x0040 0024 | 0000 0000 0100 |  |  | 00101 | 000 | 00101 | 0010011 | addi x5,x5,4
x0040 0020 | 0 0000001010 0 00000000 |  |  |  |  | 00000 | 1101111 | jal x0,20
x0040 001C | 0000 0000 0001 |  |  | 00000 | 000 | 01001 | 0010011 | addi x9,x0,1
x0040 0018 | 0 000000 | 00110 |  | 00111 | 001 | 0110 0 | 1100011 | bne x7,x6,12
x0040 0014 | 0 000001 | 00000 |  | 01000 | 000 | 0000 0 | 1100011 | beq x8,x0,32
x0040 0010 | 0000 0000 1010 |  |  | 00000 | 000 | 01000 | 0010011 | addi x8,x0,10
x0040 000C | 0000 0000 0000 |  |  | 00101 | 010 | 00111 | 0000011 | lw x7,0(x5)
x0040 0008 | 0000 0000 0101 |  |  | 00000 | 000 | 00110 | 0010011 | addi x6,x0,5
x0040 0004 | 0001 0000 0000 0000 0000 |  |  |  |  | 00101 | 0110111 | lui x5,0x10000
x0040 0000 | 0000 0000 0000 |  |  | 00000 | 111 | 01001 | 0010011 | andi x9,x0,0

## Slide 19
程序目标：检查主存地址 x1000 0000~x1000 0003存储的字从左到右出现的第一个“1”
如果找到，x9寄存器的值设置为第一个“1”在字中的位置
如果没有找到，x9寄存器的值设置为-1
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 20
程序拆解
选择结构：判断该字是否为0
  是：说明不存在1
  否：一定存在1，但是位置不确定
循环结构：从左到右遍历该字中的每个位直到找到第一个“1”
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 21
寄存器初始化：
  x5 保存需要读取的主存地址
  x8 保存从主存中读取出的字
  x9 保存结果，初始为31
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 22
选择结构：判断该字是否为0
  判断条件
    x8 == 0（判断字中是否有1）
  如果条件为假
  选择执行子任务2（顺序执行）
  如果条件为真
  选择执行子任务1（跳转）
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 23
选择结构：判断该字是否为0
  判断条件
    x8 == 0（判断字中是否有1）
  没有生成条件指令
  条件分支指令
  BEQ x8, x0, C2+4
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 24
循环结构：判断当前最高位是否为1
  判断条件
    x8 < 0 （判断最高位是否为1）
  如果条件为假
  进入循环，执行子任务2（顺序执行）
  如果条件为真
  不进入循环，执行子任务1后面的指令（跳转）
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 25
循环结构：判断当前最高位是否为1
  判断条件
    x8 < 0 （判断最高位是否为1）
  没有生成条件指令
  条件分支指令
  BLT x8, x0, D3+4
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 26
程序拆解
选择结构：判断该字是否为0
  是：说明不存在1
  否：一定存在1，但是位置不确定
循环结构：从左到右遍历该字中的每个位直到找到第一个“1”
put it all together！
机器语言程序：示例2
机器语言

## Slide 27
机器语言
地址 | 31 25 |  | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0 | 解释
x1000 0000 | …… |  |  |  |  |  |  | ......
...... | …… |  |  |  |  |  |  | ......
x0040 0024 | …… |  |  |  |  |  |  | ......
x0040 0020 | 1111 1111 1111 |  |  | 00000 | 000 | 01001 | 0010011 | addi x9,x0,-1
x0040 001C | 1 1111111010 1 11111111 |  |  |  |  | 00000 | 1101111 | jal x0,-12
x0040 0018 | 0000000 |  | 00001 | 01000 | 001 | 01000 | 0010011 | slli x8,x8,1
x0040 0014 | 1111 1111 1111 |  |  | 01001 | 000 | 01001 | 0010011 | addi x9,x9,-1
x0040 0010 | 0 000000 | 00000 |  | 01000 | 100 | 1010 0 | 1100011 | blt x8,x0,20
x0040 000C | 0 000000 | 00000 |  | 01000 | 000 | 1010 0 | 1100011 | beq x8,x0,20
x0040 0008 | 0000 0001 1111 |  |  | 00000 | 000 | 01001 | 0010011 | addi x9,x0,31
x0040 0004 | 0000 0000 0000 |  |  | 00101 | 010 | 01000 | 0000011 | lw x8,0(x5)
x0040 0000 | 0001 0000 0000 0000 0000 |  |  |  |  | 00101 | 0110111 | lui x5,0x10000

## Slide 28
使用机器指令直接操作寄存器
通过控制指令实现结构化程序设计
程序开始阶段对寄存器进行初始化
需要注意控制指令跳转的条件和偏移量
请提问？
机器语言程序设计小结
机器语言

## Slide 29
02
汇编语言

## Slide 30
汇编的目的是比机器语言更用户友好的程序设计
同时能够精确控制计算机能够执行的指令
因此，汇编语言使用了便于记忆的符号
例如：
  使用操作码简化指令书写，例如ADD和AND
  有意义的符号表示地址，例如exit和loop
汇编语言
汇编语言

## Slide 31
在汇编语言设计的程序执行前，必须被翻译成机器语言
负责进行翻译的程序 --> 汇编器（ Assembler ）
进行翻译的过程 --> 汇编（Assembly）
相对应的，
将机器语言代码转换为汇编语言代码的过程 --> 反汇编（Disassembly）
负责进行反汇编的程序 --> 反汇编器（Disassembler）
汇编语言
汇编语言

## Slide 32
汇编语言程序设计：示例
汇编语言
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
07 #
08 # 初始化
09 #
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ...... #下一个任务
计算10个整数之和
可以看到一些和此前的机器语言程序不同的地方
.data, .align, .word, .text, .globl
#
numbers, main, again, exit
la?

## Slide 33
汇编指示符
是汇编器的命令
告诉汇编器代码和数据的位置等信息，还可以指定程序中使用的数据常量等
以“.”作为第一个字符
汇编命令（Assemble Directive）
汇编语言
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
......
0A .text
0B .align 2
0C .globl main

## Slide 34
汇编语言程序包括数据区和代码区
数据和代码被加载到内存中的不同区域
数据区：以.data作为起始提示
代码区：以.text作为起始提示
汇编命令（Assemble Directive）
汇编语言
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
.....
0A .text
0B .align 2
0C .globl main

## Slide 35
数据和代码存储时的边界对齐
为了确保数据/代码对齐到预期的地址，可以使用.align/.balign
.align n：将后续的数据/代码存储到以n个0结尾的地址中，即地址是2n的倍数
  例如，“.align 2”表示紧接着的数据保存在内存中时起始地址是以2个0结尾，即地址是4的倍数
.balign n：将后续的数据/代码存储到按n字节对齐的地址中
  例如，“.balign 4”表示紧着的数据保存在内容中时起始地址是按4字节对齐，即数据按字（32 bits）对齐
汇编命令（Assemble Directive）
汇编语言
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
......
0A .text
0B .align 2
0C .globl main

## Slide 36
数据区的数据可以按多种形式存储在内存中
32位的字、16位的半字、8位的字节或字符串等
分别以 .word、.half、.byte和.string作为命令提示
用法：.word word1, word2, ...
作用：将word1、word2、… 存储在一片连续的存储空间中
  例如，06行表示将10个整数按字存储在数据区的一段连续空间中，并将起始地址标记为numbers
汇编命令（Assemble Directive）
汇编语言
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5

## Slide 37
数据区的数据可以按多种形式存储在内存中
32位的字、16位的半字、8位的字节或字符串等
分别以 .word、.half、.byte和.string作为命令提示
类似.word的用法，可以使用.byte和.string将字节或字符串存储在连续的内存空间中
  需要注意的是，字符串以空字符结尾，即在每个字符串末尾，再存储一个字节0x00
汇编命令（Assemble Directive）
汇编语言

## Slide 38
全局标记：.globl label
将label程序段标记为全局可见
便于在不同文件间使用该标记的程序
一个汇编程序可以由多个汇编语言程序文件组成
  例如，0C行的.globl命令将main标记的程序片段设为全局标记，那么可以在其他文件中使用main
汇编命令（Assemble Directive）
汇编语言
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址

## Slide 39
汇编语言的指令与机器语言指令不同
不再是完全由01的二进制位组合表示
而是采用了用户友好的助记符号，包含4各部分：
标记（LABEL） 操作码（OPCODE） 操作数（OPERANDS） #注释（COMMENTS）
上述4个部分中标记和注释为可选部分
汇编语言指令将会被翻译成机器语言指令
自由格式：单词之间的空格不会改变程序的含义
汇编语言指令
汇编语言

## Slide 40
标记：用于显式标识存储单元
命名规范
  由字母、数字及下划线组成，以冒号结尾
  指令操作码属于保留字，不能用做标记
  大小写敏感
在当前文件中定义的，或是其他文件中使用.globl定义的标记，可以在汇编程序中使用，与定义出现的位置无关
没有被程序引用的指令，可以不做标记
常用于跳转
汇编语言指令
汇编语言
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
......
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers
0E andi x8, x0, 0
0F addi x9, x0, 10
......
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ......

## Slide 41
操作码和操作数
每条指令必须包含一个操作码和若干个操作数
操作码：使用助记符表示指令的操作
操作数：可以是寄存器或立即数
  寄存器：x0，x1，…，x31
  立即数：
    通常用十进制数表示
    使用前缀“0x”的十六进制数表示
    使用标记，表示一个存储的地址
汇编语言指令
汇编语言
0E andi x8, x0, 0
0F addi x9, x0, 10
......
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again

## Slide 42
整数运算指令
操作数数目为3个（除lui和auipc指令）
I-类型汇编指令格式：
  OPCODE RD, RS1, imm12
RV32I的立即数是12位补码表示的整数，取值范围是-211~211-1
汇编语言指令
汇编语言
0E andi x8, x0, 0
0F addi x9, x0, 10
......
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again

## Slide 43
整数运算指令
操作数数目为3个（除lui和auipc指令）
R-类型汇编指令格式：
  OPCODE RD, RS1, RS2
汇编语言指令
汇编语言
0E andi x8, x0, 0
0F addi x9, x0, 10
......
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again

## Slide 44
整数运算指令
操作数数目为3个（除lui和auipc指令）
U-类型汇编指令格式：
  OPCODE RD, imm20
lui指令通常用于加载一个较大的常数
使用十六进制数表示立即数
例如：lui x5, 0x10000
汇编语言指令
汇编语言
0E andi x8, x0, 0
0F addi x9, x0, 10
......
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again

## Slide 45
数据传送指令
加载指令汇编格式
  OPCODE RD, imm12(RS1)
  3个操作数，包括基址寄存器、偏移量、目标寄存器
  lw, lb, lh, lbu, lhu
存储指令汇编格式
  OPCODE RS2, imm12(RS1)
  3个操作数，包括基址寄存器、偏移量、目标寄存器
  sw, sb, sh
汇编语言指令
汇编语言
0E andi x8, x0, 0
0F addi x9, x0, 10
......
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again

## Slide 46
控制指令：条件分支、无条件跳转
条件分支指令格式
  OPCODE RS1, RS2, LABEL
  LABEL：标记，条件分支指令的目标地址
无条件跳转指令格式
JAL汇编格式：
  jal RD, LABEL
JALR汇编格式：
  jalr RD, imm12(RS1) 或 jalr RD, RS1, imm12
  目标寄存器RD用于保存返回地址，注意 x0目标寄存器
汇编语言指令
汇编语言
0E andi x8, x0, 0
0F addi x9, x0, 10
......
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again

## Slide 47
注释：提高程序可读性
对翻译过程没有影响
以“#”或“；”开头，至该行结束
或者使用类似C语言的注释语法“/ … /”和“/* … */”
位置：
  注释为空行
  与程序指令对齐
汇编语言指令
汇编语言
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
......
07 #
08 # 初始化
09 #
......
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
......
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
......
19 exit: ...... #下一个任务

## Slide 48
伪指令（Pseudoinstruction）
在常规指令基础上实现的伪指令，目的是简化汇编程序员的工作
汇编器可以将其翻译为常规指令
例：
  伪指令LA（Load Address），将标记标识的地址，赋值给目标寄存器rd
汇编语言指令
汇编语言
......
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
......

## Slide 49
伪指令（Pseudo Instruction）
LA汇编指令格式
  la RD, LABEL
假设RV32I使用如下的内存分配方法：
  将程序分配于 x0001 0000 ~ x0FFF FFFF
  将数据分配于 x1000 0000 ~ xBFFF FFFF
对于la指令，汇编器首先计算出标记相对于当前指令所在位置（即PC）的偏移量offset（32位）
再将32位的offset拆分成高20位和低12位
最后将伪指令la翻译为如下2条指令：
汇编语言指令
汇编语言
......
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
......
    auipc rd, offsetHi # offsetHi是offset的高20位
    addi rd, rd, offsetLo # offsetLo是offset的低12位

## Slide 50
伪指令（Pseudo Instruction）
LI汇编指令格式
  li RD, imm32
伪指令li（Load Immediate），将一个32位的立即数，加载到目标寄存器rd中
对于li指令，汇编器首先将imm32（32位）拆分成高20位和低12位
再将伪指令li翻译为如下2条指令：
可以解决32位立即数加载的问题，addi加载12位，lui加载20位
汇编语言指令
汇编语言
    lui rd, imm20 # imm20是imm32的高20位
    addi rd, rd, imm12 # imm12是imm32的低12位

## Slide 51
常用的RISC-V伪指令
汇编语言指令
汇编语言
伪指令 | 汇编指令 | 含义
la rd, Label | auipc rd, offsetHi addi rd, rd, offsetLo | 加载地址
li rd, imm32 | lui rd, imm20 addi rd, rd, imm12 | 加载立即数（大于12位）
j Label | jal x0, Label | 跳转（不保存返回地址）
jr rs1 | jalr x0, 0(rs1) | 寄存器跳转（不保存返回地址）
beqz rs1, Label | beq rs1, x0, Label | 等于零时跳转，其他条件分支指令也有类似伪指令
slt zrd, rs1 | slt rd, rs1, x0 | 小于零时置位，其他置位指令也有类似伪指令
mv rd, rs1 | addi rd, rs1, 0 | 寄存器间数据传送
not rd, rs1 | xori rd, rs1, -1 | 按位取反

## Slide 52
使用汇编指令直接操作寄存器
汇编指令必须包含操作码和若干操作数
标记和注释为可选部分
汇编语言程序分为代码区和数据区
通过汇编命令让汇编器更好地理解用户意图
通过伪指令使得汇编程序设计更易用
请提问？
汇编语言程序设计小结
汇编语言

## Slide 53
03
汇编过程

## Slide 54
汇编器将汇编语言程序翻译成机器语言程序的过程
汇编语言指令和机器语言指令“一一对应”
汇编过程
汇编过程

## Slide 55
回到最初的汇编语言程序设计示例
计算10个整数之和
思考：如何将该程序翻译为与机器语言一一对应的程序？
汇编过程
汇编过程
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
07 #
08 # 初始化
09 #
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ...... #下一个任务

## Slide 56
01到03行：抛弃注释
04行：下面的内容位于数据区
05行：下面的数据需要按字对齐
汇编过程：计算10个整数之和
汇编过程
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
07 #
08 # 初始化
09 #
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ...... #下一个任务

## Slide 57
  06行：将10个十进制整数依次翻译为二进制补码整数
  07到09行：抛弃注释
  0A行：下面的内容位于代码区
  0B行：后续的代码需要按字对齐
  0C行：main是一个全局标记
  0D行：不知道标记numbers相对于当前指令所在位置的偏移量，无法翻译
汇编过程：计算10个整数之和
汇编过程
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
07 #
08 # 初始化
09 #
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ...... #下一个任务

## Slide 58
汇编器将汇编语言程序翻译成机器语言程序的过程
汇编语言指令和机器语言指令“一一对应”
通过“两趟扫描”完成翻译
“第一趟”扫描：
  标识出符号地址（标记）对应的实际的内存地址
  建立符号表
汇编过程
汇编过程

## Slide 59
使用地址计数器 LC（Location Counter）记录地址
仍然是从程序的顶部开始
01到03行：抛弃注释
04行：下面的内容位于数据区
  LC ← 0x1000 0000
汇编过程：计算10个整数之和
汇编过程
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
07 #
08 # 初始化
09 #
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ...... #下一个任务

## Slide 60
  05行：LC保持不变，因为0x1000 0000末尾有2个0，已经对齐
  06行：发现标记numbers，在符号表中增加一条记录
  LC的值将增加40（10 x 4 bytes）
  LC ← 0x1000 0028
汇编过程：计算10个整数之和
汇编过程
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
07 #
08 # 初始化
09 #
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ...... #下一个任务
符号 | 地址
numbers | 0x1000 0000

## Slide 61
  07到09行：抛弃注释
  0A行：下面的内容位于代码区
  LC ← 0x0001 0000（代码区起始）
  0B行：LC保持不变，因为0x0001 0000末尾有2个0，已对齐
  0C行：main是全局标记，LC不变
汇编过程：计算10个整数之和
汇编过程
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
07 #
08 # 初始化
09 #
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ...... #下一个任务

## Slide 62
  0D行：发现标记main，在符号表中增加一条记录
  伪指令la对应的是2条基本指令
  所以LC应该增加8（2 x 4bytes）
  LC ← 0x0001 0008
  0E行：LC ← 0x0001 000C
  0F行：LC ← 0x0001 0010
汇编过程：计算10个整数之和
汇编过程
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
07 #
08 # 初始化
09 #
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ...... #下一个任务
符号 | 地址
numbers | 0x1000 0000
main | 0x0001 0000

## Slide 63
  以此类推向后继续扫描
  10-12行：抛弃注释， LC不变
  13行：标记again，更新符号表
  LC ← 0x0001 0014
  14-18行：LC增加20（5 x 4bytes）
  LC ← 0x0001 0028
  19行：标记exit，更新符号表
  LC ← 0x0001 002C
汇编过程：计算10个整数之和
汇编过程
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
07 #
08 # 初始化
09 #
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ...... #下一个任务

## Slide 64
  以此类推向后继续扫描
  10-12行：抛弃注释，LC不变
  13行：标记again，更新符号表
  LC ← 0x0001 0014
  14-18行：LC增加20（5 x 4bytes）
  LC ← 0x0001 0028
  19行：标记exit，更新符号表
  LC ← 0x0001 002C
汇编过程：计算10个整数之和
汇编过程
符号 | 地址
numbers | 0x1000 0000
main | 0x0001 0000
again | 0x0001 0010
exit | 0x0001 0028

## Slide 65
汇编器将汇编语言程序翻译成机器语言程序的过程
汇编语言指令和机器语言指令“一一对应”
通过“两趟扫描”完成翻译
“第一趟”扫描：
  标识出符号地址（标记）对应的实际的内存地址
  建立符号表
“第二趟”扫描：
  在符号表的帮助下，再次遍历汇编语言程序
  汇编语言指令被翻译成机器语言指令，完成翻译工作
汇编过程
汇编过程

## Slide 66
使用地址计数器 LC记录地址
仍然是从程序的顶部开始
01到03行：抛弃注释
04行：LC ← 0x1000 0000
05行：LC不变
06行：将10个整数依次翻译为二进制补码整数
LC ← 0x1000 0028
汇编过程：计算10个整数之和
汇编过程
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
07 #
08 # 初始化
09 #
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ...... #下一个任务

## Slide 67
07到09行：抛弃注释
0A行：LC ← 0x0001 0000
0B行：LC不变
0C行：LC不变
汇编过程：计算10个整数之和
汇编过程
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
07 #
08 # 初始化
09 #
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ...... #下一个任务

## Slide 68
0D行：翻译“la x5, numbers”
计算numbers相对于LC的偏移量
查找符号表：numbers = 0x1000 0000
LC = 0x0001 0000
numbers - LC = 0x0FFF 0000
将伪指令la翻译为基本指令：
  auipc x5, 0x0FFF0
  addi x5, x5, 0
翻译为机器指令：
更新LC增加8（2 x 4bytes）
LC ← 0x0001 0008
汇编过程：计算10个整数之和
汇编过程
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
07 #
08 # 初始化
09 #
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ...... #下一个任务
符号 | 地址
numbers | 0x1000 0000
main | 0x0001 0000
again | 0x0001 0010
exit | 0x0001 0028
LC

## Slide 69
0E和0F行：直接翻译，LC增加8
LC ← 0x0001 0010
13行：翻译“beq x9, x0, exit”
计算exit相对于LC的偏移量
查找符号表：exit = 0x0001 0028
exit - LC = 0x0000 0018
翻译为机器指令：
更新LC增加4（1 x 4bytes）
LC ← 0x0001 0014
汇编过程：计算10个整数之和
汇编过程
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
07 #
08 # 初始化
09 #
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ...... #下一个任务
符号 | 地址
numbers | 0x1000 0000
main | 0x0001 0000
again | 0x0001 0010
exit | 0x0001 0028

## Slide 70
14-17行：直接翻译，LC增加16
LC ← 0x0001 0024
18行：翻译“jal x0, again”
计算again相对于LC的偏移量
查找符号表： again = 0x0001 0010
again - LC = 0xFFFF FFEC（[-20]补）
翻译为机器指令：
更新LC增加4（1 x 4bytes）
LC ← 0x0001 0028
汇编过程：计算10个整数之和
汇编过程
01 #
02 # 计算一列数之和
03 #
04 .data
05 .align 2
06 numbers: .word 6, 3, 4, 6, 8, -2, 45, 5, 8, 5
07 #
08 # 初始化
09 #
0A .text
0B .align 2
0C .globl main
0D main: la x5, numbers # x5，整数地址
0E andi x8, x0, 0 # x8清零，一列数之和
0F addi x9, x0, 10 # x9，整数个数
10 #
11 # 循环计算
12 #
13 again: beq x9, x0, exit
14 lw x6, 0(x5)
15 add x8, x6, x8
16 addi x5, x5, 4 # x5，跟踪下一个整数地址
17 addi x9, x9, -1
18 jal x0, again
19 exit: ...... #下一个任务
符号 | 地址
numbers | 0x1000 0000
main | 0x0001 0000
again | 0x0001 0010
exit | 0x0001 0028

## Slide 71
汇编过程结束：
计算10个整数之和RV32I机器语言程序
汇编过程
地址 | 31 25 |  | 24 20 | 19 15 | 14 12 | 11 7 | 6 0 | 解释
x1000 0024 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 |  |  |  |  |  |  | 5
x1000 0020 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 |  |  |  |  |  |  | 8
x1000 001C | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 |  |  |  |  |  |  | 5
x1000 0018 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 1101 |  |  |  |  |  |  | 45
x1000 0014 | 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 |  |  |  |  |  |  | -2
x1000 0010 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 |  |  |  |  |  |  | 8
x1000 000C | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110 |  |  |  |  |  |  | 6
x1000 0008 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 |  |  |  |  |  |  | 4
x1000 0004 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 |  |  |  |  |  |  | 3
x1000 0000 | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110 |  |  |  |  |  |  | 6
...... | …… |  |  |  |  |  |  | ......
x0001 0024 | 1 1111110110 1 11111111 |  |  |  |  | 00000 | 1101111 | jal
x0001 0020 | 1111 1111 1111 |  |  | 01001 | 000 | 01001 | 0010011 | addi
x0001 001C | 0000 0000 0100 |  |  | 00101 | 000 | 00101 | 0010011 | addi
x0001 0018 | 0000000 | 01000 |  | 00110 | 000 | 01000 | 0110011 | add
x0001 0014 | 0000 0000 0000 |  |  | 00101 | 010 | 00110 | 0000011 | lw
x0001 0010 | 0 000000 | 00000 |  | 01001 | 000 | 1100 0 | 1100011 | beq
x0001 000C | 0000 0000 1010 |  |  | 00000 | 000 | 01001 | 0010011 | addi
x0001 0008 | 0000 0000 0000 |  |  | 01000 | 111 | 01000 | 0010011 | andi
x0001 0004 | 0000 0000 0000 |  |  | 00101 | 000 | 00101 | 0010011 | addi
x0001 0000 | 0000 1111 1111 1111 0000 |  |  |  |  | 00101 | 0010111 | auipc

## Slide 72
汇编器将汇编语言程序翻译成机器语言程序的过程
汇编指令和机器指令一一对应（不考虑伪指令）
汇编过程需要两趟扫描
通过地址计数器LC记录程序执行时的PC地址
第一趟扫描标记并生成符号表
第二趟完成汇编指令到机器指令的翻译
请提问？
汇编过程小结
汇编过程